## Slide 1: CONTROLUL OPTIMAL AL UNUI SISTEM DE TRANSPORT INSTABIL PE DOUĂ ROȚI
Absolvent: Maria MOLDOVAN
Îndrumător științific: Prof. Dr. Ing. Eva DULF

## Slide 2: cuprins
Context
Motivație
Obiective
Cercetări asociate
Abordare propusă
Analiză, proiectare, implementare

## Slide 3: Context
Designul unui sistem de control OPTIMAL = sistem ajustat să ofere o valoare minimă a indicelui de performanță ales.
PERFORMANȚE
STABILITATE + ROBUSTEȚE +
CONTROL ÎN TIMP REAL
operare într-un punct instabil de echilibru cu rejectarea perturbațiilor
OBIECTIVE
MINIMIZARE INDEX DE PERFORMNAȚĂ + COMPONENTE PRACTICE DE CONTROL
pentru structura de control proiectată
CONTROL OPTIMAL

## Slide 4: Sistemul de transport instabil pe două roți
Autonom
Programabil (Simulink)
Două roți coaxiale
Două motaore de curet continuu
Un pendul inversat
Fig.1. Sistemul de transport instabilpe două roți [1]
Fig. 2. Arhitectura hardware a sistemului [1]
PandaBoard
Wi-Fi Access Point
Inertial Measurements Unit:
  Encoder
  Accelerometer
  Gyroscope
Context

## Slide 5: Motivație
PROBLEMĂ: controlul unui sistem MIMO, instabil și neliniar
Sistem complex cu mai multe intrări și ieșiri.
Sistem puternic neliniar.
Sistem instabil, prin natura sa.
Metodele clasice de control sunt nefolositoare.
Identificarea modelului sistemului este îngreunată.
Polii instabili trebuie plasați în regiunea de stabilitate.

## Slide 6: Obiective
Obiectivul principal
  Obiectivul principal este proiectarea unei structuri de control capabilă să mențină transportorul în poziție verticală și să faciliteze deplasarea rectilinie a acestuia pe o distanță predefinită.
Obiective secundare
  identificarea modelului al sistemului prin experiment.
  proiectarea unei structuri optimale de control.
  simularea cu succes a controllerului proiectat pe un model liniar și pe un model neliniar.
  testarea și validarea structurii obținute pe echipamentul real.
OBIECTIVE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE

## Slide 7: Cercetări asociate
ANALIZĂ COMPARATIVĂ A ALTOR STRATEGIILOR DE CONTROL
Fig. 3. Tabel conținând o parte a bibliografiei studiate

## Slide 8: Abordare propusă
SOLUȚIE: Algoritmul Linear Quadratic Regulator (LQR)
LQR este o metodă optimală de control care oferă o soluție sistematică de calculare a matricei de ponderi de control a reacției de la stare [15].
Avantaje:
  Există o legătura strânsă între noținuea de optim și proiectarea strucutrilor de control pentru sistemele MIMO.
  Structura de control generată este alcătuită din ponderi statice.
  Metoda asigură robustețe.
  Plasează ploii instabili în regiunea stabilă de funcționare.
Fig. 4. Controlul optimal al unui sistem (diagrama bloc) [15]

## Slide 9: Analiză, proiectare, implementare
Achiziționarea setului de date:
  prin experiment
Definirea unui set de modele:
  Sisteme liniare invariabile în timp (Te = 0.003 sec)
  Liniarizare într-un punct insatbil de echilibru
  Reprezentarea în spațiul stărilor
Selectarea modelului potrivit:
  Cea mai bună estimare a datelor achiziționate
  Cea mai bună descriere a comportamentului sistemului
DETERMINAREA MODELULUI MATEMATIC

## Slide 10: Analiză, proiectare, implementare
PROIECTAREA EXPERIMENTULUI ȘI ACHIZIȚIONAREA DATELOR
Fig. 5. Interfața Simulink pentru efectuarea experimentului de modelare a datelor

## Slide 11: Analiză, proiectare, implementare
Descrie relațiile între semnalele de intrare, zgomot și semnalele de ieșire sub forma unui sistem de ecuații diferențiale de ordinul I.
Elimină nevoia descentralizării.
Blocul „State Observer” recalculează semnalele de ieșire în coordonatele generalizate theta, psi, phi, thetadot, psidot și phidot.
Datorită blocului Satate Observer, este necesar ca modelul matematic să respecte Forma Canonica de Observare (FCO).
Modelul obținut trebuie să fie instabil.
MODELAREA ÎN SPAȚIUL STĂRILOR

## Slide 12: Analiză, proiectare, implementare
MODELUL MATEMATIC OBȚINUT

## Slide 13: Analiză, proiectare, implementare
Verificarea controlabilității și observabilității sistemului.
Metoda optimală de control Linear Quadratic Regulator
Scop: determinarea matricei optimale de control K
u(t) = -Kx(t)
Care să minimizeze valoarea indicelui de performanță J
J =
Unde:
  Q ≥ 0, Q = Q’
  R > 0, R = R’
PROIECTAREA STRUCTURII DE CONTROL

## Slide 14: Analiză, proiectare, implementare
2 pași pentru proiectarea controllerului:
  1. Rezolvarea ecuației matriceale Ricatti:
  PA + ATP + Q – PBR-1BTP = 0
  și aflarea matricei P.
  2. Aflarea matricei optimale de control K prin înlocuirea lui P în ecuația:
  K = R-1BTP
Utilizatorul trebuie să furnizeze, pentru designul matricei K, matricele Q și R.
PROIECTAREA STRUCTURII DE CONTROL

## Slide 15: Analiză, proiectare, implementare
Se aleg matricele Q și R drept matrice diagonale.
Q = matricea de importanță a erorii
Q =
R = matricea costului energetic de control
R =
PROIECTAREA STRUCTURII DE CONTROL

## Slide 16: Analiză, proiectare, implementare
Matricea optimă de control K
Soluția ecuație matriceale Ricatti P
Polii sistemului în buclă închisă
PROIECTAREA STRUCTURII DE CONTROL

## Slide 17: Analiză, proiectare, implementare
SIMULARE
Fig. 6. a)Schema de simulare folosind un model liniar

## Slide 18: Analiză, proiectare, implementare
SIMULARE
Fig. 6. b) theta și psi convertite la unități umane
Fig. 6. c) semnalele de control pentru cele două motoare ce curent continuu

## Slide 19: Analiză, proiectare, implementare
SIMULARE
Fig. 7. a)Schema de simulare folosind un model neliniar

## Slide 20: Analiză, proiectare, implementare
SIMULARE
Fig. 7. b) theta și psi convertite la unități umane
Fig. 7. c) semnalele de control pentru cele două motoare ce curent continuu

## Slide 21: Analiză, proiectare, implementare
TESTARE ȘI VALIDARE PE ECHIPAMENTUL REAL
Fig. 8. Experiment de control în timp real folosind controlul optimal – Schema principală

## Slide 22: Linear Quadratic Regulator (LQR)

## Slide 23: Subsistemul Controller